## Slide 1
车载线UnLoader视觉系统说明书

## Slide 2
目录
04.
03.
02.
01.
视觉系统作用
视觉硬件介绍
视觉软件介绍
视觉系统调试
05.
问题处理

## Slide 3: 一 视觉系统作用
1.对相机1范围内的产品（panel）进行定位，识别，定位，扫码。配合电控，机构对产品进行抓取，并准确放入tray盘中。
2.对tray盘的正反进行识别，定位。

## Slide 4
1.硬件构成
工控机：4个USB3.0接口，4个USB2.0接口，6个网口，2个串口，1个HDMI接口，1个工控机电源线接口（含电源线）
工业相机：2个1200万像素相机（含IO线与网线）
镜头：1个12mm镜头，1个16mm镜头
光源：1个开孔面光，1个背光（含光源延长线）
光源控制器：1个4通道光源控制器（含电源线）
读码器：1个读码器（含数据线与电源线）
显示器：1个显示器（含电源线与HDMI数据线）
键鼠：1套键鼠
二 视觉硬件介绍

## Slide 5: 二 视觉硬件介绍
2.硬件连接
工控机：工控机是视觉系统的控制中心，视觉相关软件都安装并运行在工控机上。
工业相机：IO线一端与相机相连，另一端与适配器相连，适配器再连接到电源插座，负责为相机供电。
网线一端连接相机，另一端连接到工控机网口，负责相机与工控机通讯。
镜头：镜头与相机相连，通过调节镜头的光圈，可以改变视野的亮暗。通过调节相机的焦距，可以调整成 像的清晰程度。
光源：通过光源延长线连接到光源控制器，为视觉系统提供稳定的照明，排除环境光的干扰。
光源控制器：通过光源延长线与光源相连，控制光源的发光强度。
读码器：通过串口数据线与工控机相连，负责读码数据的传输。
显示器：通过HDMI数据线连接到工控机。
键鼠：通过延长线连接到工控机。

## Slide 6: 三 视觉软件介绍
1.软件构成
MVS软件：通过此软件可对相机的曝光，触发方式等参数进行调节。
VisionMaster软件：海康威视视觉处理软件。
Nset软件：读码器配套软件，可对读码器相关参数进行设置。
VS2019软件:软件开发平台。
UnLoader视觉系统软件：UnLoader设备视觉系统运行控制软件。

## Slide 7: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（主界面）
系统主界面主要分为三个部分，从上到下
依次为工具栏，图像显示栏，信息显示栏。
相机1自动标定
相机2自动标定
相机1示教位设置
相机2示教位设置
读码器设置
参数设置
保存数据
用户登录
相机1实时显示
相机配置
相机2实时显示
OK，NG，扫码信息提示
系统总共运行时间
系统本次运行时间
统计清零

## Slide 8: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
相机配置工具按钮：用于对相机的参数进行配置。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，点击
界面中用红色方框标识的按钮，可对相机参数进行进一步设置。
相机实时画面显示工具按钮：用于显示相机的实时画面。
在用取像工具配置好相机参数后，点击此
工具按钮会弹出相机的实时画面。同时可在左上角调整相机的曝
光时间，单位为秒，数值越大，画面越亮。

## Slide 9: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
账号登录工具按钮：用于登录账号。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，可在
操作员与调试人员之间切换，登录系统主界面后默认为操作员。
系统当前“调试员”密码为“1”。
PLC调试工具按钮：用于PLC的调试。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，可测
试与PLC的通讯是否正常。当视觉系统与PLC连接成功时，视觉主
界面左下方会显示“PLC连接成功”字样。

## Slide 10: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
数据保存工具按钮：用于将数据保存到文件。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，点击
“是”可将当前调试数据保存到文件。
数据读取工具按钮：用于从文件读取数据。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，点击
“是”可从文件读取数据。
料号切换工具按钮：用于切换料号。
通过下拉菜单选择料号后，视觉系统会重启。

## Slide 11: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
读码器调试工具按钮：用于读码器的调试。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，点击
“读码”可以触发读码，正确读码后，数据会显示在空白文本处。
系统启动按钮：点击后系统启动，程序开始运行。
系统停止按钮：点击后系统停止，程序结束运行。

## Slide 12: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
参数设置工具按钮：用于对一些参数进行设置。
点击按钮后会弹出如右图所示界面，点击
红框内数据可对数据进行更改。
管控值：管控发送给PLC的数据的范围。当相机拍照后，经过计算会生成将要传输的x，y，角度的数据。如果这些数据的值分别处于管控范围内，则能正常发送；否则视觉系统会在“传输数据显示窗口”将超限的数据标红，且不会发送数据。一般情况下，我们按照如右图的数据设置管控值。
补偿值：对发送给PLC的最终数据进行补偿。发送给PLC的最终的x，y，角度的数据，会分别加上对应的管控值再发送。

## Slide 13: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
日志显示窗口：用于显示程序运行过程中的日志信息。
生产数据显示窗口：用于显示程序运行过程中的生产数据。
传输数据显示窗口：用于显示程序运行过程中传输给PLC的数据信息。
软件本次运行时间：
软件总共运行时间：

## Slide 14: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
自动标定工具按钮：用于对相机进行自动标定。
点击此按钮后会弹出如右图所示界面。
从相机获取图像工具按钮：用于获取相机图像。
从文件获取图像工具按钮：用于从文件获取图像。
模板工具按钮：用于设置图像中处理中的匹配模板。
顶点工具按钮：用于设置图像处理中的抓边。
标定工具按钮：用于生成标定文件。
自动标定工具勾选：勾选后表示准备好可以自动标定。

## Slide 15: 三 视觉软件介绍
2.UnLoader视觉系统软件介绍（详细）
示教位设置工具按钮：用于对产品和tray盘的示教位进行设置。
点击此按钮后会弹出如右图所示界面。
从相机获取图像工具按钮：用于获取相机图像。
从文件获取图像工具按钮：用于从文件获取图像。
模板工具按钮：用于设置图像中处理中的匹配模板。
四边形工具按钮：用于设置图像处理中的抓边。
标定工具按钮：用于读取指定的标定文件。
设置示教位工具：用于生成与示教点相关的信息。

## Slide 16: 四 视觉系统调试
相机1自动标定流程
相机2自动标定流程
产品示教位设置流程
TRAY盘示教位设置流程
添加和切换料号
读码器设置

## Slide 17: 相机1自动标定流程
1.将透明标定板放在相机1视野中心
将透明标定板放在相机1视野的中心，通过MVS软件的十字线中心查看标定板是否位于视野中心。

## Slide 18: 相机1自动标定流程
2.生成畸变标定文件
打开视觉系统软件，打开相机1自动标定调试界面。点击“畸变标定工具”按钮，进入畸变标定参数设置界面。
点击“运行参数”，对参数进行设置（建议按照当前设置保持不变）。
点击“执行”，进行畸变标定。
点击“生成标定文件”，生成.iccal格式的畸变标定文件。

## Slide 19: 相机1自动标定流程
3.加载畸变标定文件
点击“畸变矫正工具”按钮，进入畸变矫正参数设置界面。
点击“运行参数”，对参数进行设置（建议按照当前设置保持不变）。
点击”标定文件路径“后面的”文件夹图标“，加载刚生成的.iccal格式的畸变标定文件。
关闭相机1自动标定界面，并点击“保存”按钮，保存刚才的设置。

## Slide 20: 相机1自动标定流程
4.确定12点标定目标点
将机械臂移动到相机1标定中心点，旋转轴移动到0度。
  标定中心点x坐标 = 标定起始x坐标+标定偏移x坐标；
  标定中心点y坐标 = 标定起始x坐标+标定偏移y坐标。
调整机械臂吸嘴位置，将标定板牢固地吸附在吸嘴上 ，调整机械臂Z轴高度，使标定板与传送带平面高度约为5mm，此时z轴的位置为相机1标定时z轴位置。
打开MVS软件，查看实时图像，打开视野中心十字线。在十字线附近选取一个点，记住这个点在标定板上的位置，这个点记为“12点标定目标点”。

## Slide 21: 相机1自动标定流程
5.调整模板参数和抓边工具参数
打开视觉系统软件，打开相机1自动标定调试界面。
点击“畸变矫正”按钮，加载畸变标定生成的文件。
点击“从相机获取图像”按钮获取图像。
点击“模板匹配”按钮设置模板，调整模板参数。
  在左下参数设置区域依次点击特征模板->编辑模板->选择当前图像，使用“创建矩形掩膜工具”抓取模板。
点击“顶点工具”按钮，调整两条抓边工具，使其形成一个交点，此交点为步骤4中选取的12点标定目标点。

## Slide 22: 相机1自动标定流程
6.开始自动12点标定
在“自动手眼标定处打勾”。
查看PLC中“产品CCD调试画面”中的标定起始点等相关数据是否输入正确。
在PLC“产品CCD调试画面”中点击“自动标定启动”按钮开始标定。
成功标定完成后，会显示此次的旋转精度误差与平移精度误差，如图所示旋转误差为0.79，平移误差为0.26.
依次点击“标定工具”->“生成标定文件”，选择文件路径生成12点标定文件并保存。
关闭相机1自动标定界面，并点击“保存”按钮，保存刚才的设置。
标定完成后请第一时间取走标定板，并用塑料保护膜包好后放到安全位置处，防止标定板损坏。

## Slide 23: 相机2自动标定流程
1.将不透明标定板放在相机2视野中心
将不透明标定板放在相机2视野的中心，通过MVS软件的十字线中心查看标定板是否位于视野中心。

## Slide 24: 相机2自动标定流程
2.生成畸变标定文件
打开视觉系统软件，打开相机2自动标定调试界面。点击“畸变标定工具”按钮，进入畸变标定参数设置界面。
点击“运行参数”，对参数进行设置（建议按照当前设置保持不变）。
点击“执行”，进行畸变标定。
点击“生成标定文件”，生成.iccal格式的畸变标定文件。

## Slide 25
3.加载畸变标定文件
点击“畸变矫正工具”按钮，进入畸变矫正参数设置界面。
点击“运行参数”，对参数进行设置（建议按照当前设置保持不变）。
点击”标定文件路径“后面的”文件夹图标“，加载刚生成的.iccal格式的畸变标定文件。
关闭相机2自动标定界面，并点击“保存”按钮，保存刚才的设置。
相机2自动标定流程

## Slide 26: 相机2自动标定流程
4.确定12点标定目标点
将机械臂移动到相机2标定中心点，旋转轴移动到0度。
  标定中心点x坐标 = 标定起始x坐标+标定偏移x坐标；
  标定中心点y坐标 = 标定起始x坐标+标定偏移y坐标。
调整机械臂吸嘴位置，将标定板牢固地吸附在吸嘴上 ，调整机械臂Z轴高度，使标定板与tray盘放置平面高度约为5mm，此时z轴的位置为相机2标定时z轴位置。
打开MVS软件，查看实时图像，打开视野中心十字线。在十字线附近选取一个点，记住这个点在标定板上的位置，这个点记为“12点标定目标点”。

## Slide 27: 相机2自动标定流程
5.调整模板参数和抓边工具参数
打开视觉系统软件，打开相机1自动标定调试界面。
点击“畸变矫正”按钮，加载畸变标定生成的文件。
点击“从相机获取图像”按钮获取图像。
点击“模板匹配”按钮设置模板，调整模板参数。
  在左下参数设置区域依次点击特征模板->编辑模板->选择当前图像，使用“创建矩形掩膜工具”抓取模板。
点击“顶点工具”按钮，调整两条抓边工具，使其形成一个交点，此交点为步骤4中选取的12点标定目标点。

## Slide 28: 相机2自动标定流程
6.开始自动标定
在“自动手眼标定处打勾”。
查看PLC“tray盘CCD调试画面”中的标定起始点等相关数据是否输入正确。
在PLC“tray盘CCD调试画面”中点击“自动标定”按钮开始标定。
成功标定完成后，会显示此次的旋转误差与平移误差，如图所示旋转误差为0.32，平移误差为0.17.
依次点击“标定工具”->“生成标定文件”，选择文件路径生成标定文件并保存。
标定完成后请第一时间取走标定板，并用塑料保护膜包好后放到安全位置处，防止标定板损坏。

## Slide 29: 产品示教位设置流程
1.将产品放置在传送带上
将产品放置在传送带上，使产品位于视野中心，尽量使产品的长边与短边分别与光源的长边与短边平行。
打开背光源。

## Slide 30: 产品示教位设置流程
2.调整参数
打开视觉系统软件，打开相机1示教位调试界面。
点击“畸变矫正”按钮加载相机1畸变标定生成的畸变标定文件。
点击”从相机获取图像”按钮获取图像。
点击“模板匹配”按钮设置模板。
  在左下参数设置区域依次点击特征模板->编辑模板->选择当前图像，使用“创建矩形掩膜工具”抓取模板。
点击“四边形工具”按钮，调整四条抓边工具的位置，使其分别抓到产品的四边。形成的对角线交点即为产品的理论中心点。
  注意不要改变四个抓边工具的顺序以及查找方向。
点击“加载12点标定文件”按钮，加载相机1自动12点标定生成的12点标定文件。

## Slide 31: 产品示教位设置流程
3.设置示教位
点击”设置示教位”按钮。
观察右上角示教点信息，看原点x和原点y的坐标是否是相机1自动标定时的“标定中心点”坐标，如果不是则说明PLC中标定界面的数据输入错误，需重新输入后再进行示教。
点击“将数据发送到PLC”按钮，将对应数据发送到PLC的x轴取料基准位和y轴取料基准位，并在PLC检查数据是否发送正确。
旋转轴取料基准位数值为0，不要更改。
关闭相机1示教界面，点击“保存”按钮保存数据。

## Slide 32: 产品示教位设置流程
4.设置相机1的补偿参数
将产品以0度的姿态放在相机1视野中心，触发相机1拍照，此时发送给PLC的x轴和y轴的数据记为X1和Y1。
定位抓取产品，原地将产品旋转180度，再触发相机1拍照，此时发送给PLC的x轴和y轴的数据记为X2和Y2。
X补 = -(x2-x1)/2，Y补 = -(y2-y1)/2，打开参数设置界面，在“补偿值”下的相机1的x补偿输入X补的值，y补偿输入Y补的值。
经过补偿后，再将产品分别以45度和-45度的姿态放在相机1视野中心，按照上面步骤进行测试。补偿原则是让产品原地旋转180度后x和y的值的变化量越小越好，建议变化量在0.5以内。
5.对相机1进行补偿的原因
panel放入透明tray盘的格子后，上下左右的间隙只有1mm左右。并且panel放入tray盘格子中时，对FPC的方向有要求，因此有时需要将panel原地旋转180度。
机械臂在定位抓取产品时，如果机械臂的旋转中心和panel的对角线交点完全重合，那么将产品原地旋转180度后，理论上发送给PLC的x轴和y轴的值会保持不变。而实际上，因为通过12点标定拟合出来的旋转中心跟机械臂实际的旋转中心有偏差，所以将产品原地旋转180度后，x轴和y轴的值会朝着固定的方向偏移。此偏移量的大小会直接影响产品在原地180度旋转后是否能放入到透明tray盘格子中，所以需要对相机1的参数进行补偿。

## Slide 33: TRAY盘示教位设置流程
1.确定tray盘放料基准位
将产品放在相机1视野中心，触发相机1拍照，定位抓取产品。
通过上料手臂夹取一个tray盘，放到tray盘放置平台上，并使tray盘夹爪夹紧。且保证tray盘的“正向”角处于相机2的视野中。tray盘的“正向”角和“反向”角是人为规定的。
调整x轴，y轴，z轴和旋转轴的位置，确保产品能刚好放入到tray盘格子中。
  如果感觉通过人眼观察来调整x轴，y轴，旋转轴的位置不方便，则可以先将机械臂的位置调整到一个大概位置，然后松开tray盘夹爪，通过小幅度移动tray盘位置来让产品放入到tray盘格子中。但是一定要注意，必须先将机械臂移动到大概位置后，再小幅度调整tray盘位置。
抬起Z轴，将产品旋转180度，看产品是否依然能放入到tray盘中。
  如果能放入，则将产品转回之前的角度，此时x轴，y轴，旋转轴的位置即为x轴放料基准位，y轴放料基准位，旋转轴放料基准位。通过PLC各位置处的“teach”按钮记录当前位置。
  如果不能放入，则再微调机械臂位置或者tray盘位置，使产品原地旋转180度前后都能放入到tray盘格子中。
抬起Z轴到等待位，再将X轴移动到等待位，然后让tray盘保持不动。

## Slide 34: TRAY盘示教位设置流程
2.调整tray盘正向参数
打开视觉系统软件，打开相机2示教位调试界面。
点击“畸变矫正”按钮加载相机2畸变标定生成的畸变标定文件。
点击”从相机获取图像”按钮获取图像。
点击“模板匹配工具”按钮设置tray盘“正向”模板。
点击“抓边工具”按钮，调整两条抓边工具的位置使之形成一个交点。
  抓边工具可以抓tray盘的两个边缘，使其形成一个顶点，但由于tray盘制造工艺的问题，会导致tray盘边缘距离有一定偏差，会影响产品的放入。
  因此我们建议抓边工具抓tray盘格子的边缘，但由于tray盘格子边缘处有因为高度差形成的阴影，因此我们抓的边实际上是形成的阴影。由于光线亮度的变化会对阴影的位置有影响，因此在调整好抓边工具后，不要再更改相机的曝光。
  注意不要更改抓边工具的顺序和抓边方向。
点击“加载12点标定文件”按钮，加载相机2自动12点标定生成的12点标定文件。

## Slide 35
3.设置tray盘正向示教位
点击”设置示教位”按钮。
观察右上角示教点信息，看原点x和原点y的坐标是否是相机2自动标定时的“标定中心点”坐标，如果不是则说明PLC中的数据输入错误，需重新输入。
再观察示教点x坐标值是否等于PLC的x轴放料基准位数值；示教点y坐标是否等于PLC的y轴放料基准位数值。
关闭相机2示教位调试界面，点击“保存”按钮保存数据。
TRAY盘示教位设置流程

## Slide 36: TRAY盘示教位设置流程
4.调整tray盘反向参数
tray盘夹爪加紧tray盘，将tray盘旋转180度，此时tray盘“反向”角处于相机2视野中。
打开视觉系统软件，打开相机2示教位调试界面，在“正反选择下拉框”中选择“反向”。
点击“畸变矫正”按钮加载相机2畸变标定生成的畸变标定文件。
点击”从相机获取图像”按钮获取图像。
点击“模板匹配工具”按钮设置tray盘“反向”模板。注意“正向”模板在上，“反向”模板在下。
点击“抓边工具”按钮，调整两条抓边工具的位置使之形成一个交点。
  抓边工具可以抓tray盘的两个边缘，使其形成一个顶点，但由于tray盘制造工艺的问题，会导致tray盘边缘距离有一定偏差，会影响产品的放入。
  因此我们建议抓边工具抓tray盘格子的边缘，但由于tray盘格子边缘处有因为高度差形成的阴影，因此我们抓的边实际上是形成的阴影。由于光线亮度的变化会对阴影的位置有影响，因此在调整好抓边工具后，不要再更改相机的曝光。
  注意不要更改抓边工具的顺序和抓边方向，并且抓边工具抓取的位置需要和“正向”使得抓取位置一致。
点击“加载12点标定文件”按钮，加载相机2自动12点标定生成的12点标定文件。

## Slide 37
5.设置tray盘反向示教位
点击”设置示教位”按钮。
观察右上角示教点信息，看原点x和原点y的坐标是否是相机2自动标定时的“标定中心点”坐标，如果不是则说明PLC中的数据输入错误，需重新输入。
再观察示教点x坐标值是否等于PLC的x轴放料基准位数值；示教点y坐标是否等于PLC的y轴放料基准位数值。
关闭相机2示教位调试界面，点击“保存”按钮保存数据。
TRAY盘示教位设置流程

## Slide 38: 四 视觉系统调试
添加和切换料号
通过添加和切换料号，设备可以适配不同的产品和tray盘。
在视觉系统软件快捷方式图标处单击鼠标右键，点击“打开文件夹所在的位置”，进入到bin目录下的Para目录，将“Loader1.0”整个文件夹复制一份，重命名为“Loader2.0”。
打开视觉系统软件，通过切换产品下拉菜单，选择“Loader2.0”，点击确定，软件重启，切换料号成功。
注意，当第一次添加新的料号并切换时，需要重新设置产品示教位和tray盘示教位。如果是在已经存在的料号之间切换，则直接切换即可使用。

## Slide 39: 五 问题处理
1.为什么没有图像？
确保相机供电正常，检查适配器是否正常，有无松动等情况。
确保网线连接正常，无松动，且正确配置了相机IP地址。为了方便调试与维护，UnLoader相机1统一连接到网口1，相机2连接到网口2，PLC网线连接到网口4。相机1的IP地址设为192.168.1.xx，相机2的IP地址设为192.168.2.xx，PLC的IP地址设为192.168.3.xx。
若MVS软件没有图像，则检查IP地址是否冲突，触发模式是否设置正确。
2.为什么读码器扫不到码？
确保读码器串口数据线以及电源线连接正常，无松动等情况。
通过NSet软件确保读码器已经处于允许触发模式下。
通过NSet软件确保读码器接口类型为串口
确保读码器的位置正确，没有偏移等情况。
确保被扫的码清晰，无遮挡。
3.为什么与PLC通讯异常？
确保与PLC的连接网线正常，无松动。
确保IP地址设置正确。

## Slide 40: 五 问题处理
4.为什么定位偏差过大？
确保模板匹配正确。
确保在产品示教位设置途中，没有移动过产品。
确保在tray盘示教位设置途中，没有移动过tray盘。
确保没有因撞机等原因导致旋转轴发生变化；确保没重新设置过各个轴的零点。
5.什么情况下需要对相机进行重新标定？
当移动相机位置后需要重新标定。
当因撞机等原因导致旋转轴发生变化时需要重新标定。
当有某个或多个轴的零点重新设置后需要重新标定。
6.什么情况下需要对产品的示教位和tray盘的示教位进行重新设置？
当首次切换新的产品或者tray盘时需要对产品的示教位和tray盘的示教位同时进行重新设置，并保存数据。
当相机重新标定后，需对产品的示教位和tray盘的示教位进行重新设置。
注意：当相机重新标定后，所有种类产品和tray盘的示教位都需要进行重新设置，因此应该竭力避免撞机以及重新设置各个轴的零点。

## Slide 41: 五 问题处理
7.误删了软件或者软件的某个文件怎么办？
请定期对视觉软件备份，如果发生误删软件或文件的情况，用备份代替。
如果误删了文件，导致视觉软件不能运行，且没有备份。则需要先将本机的视觉软件里的bin目录下的Para文件夹备份，然后从其他机台拷贝视觉软件，再用本机刚备份的Para文件替换掉拷贝过来的软件里的相同文件。
如果误删了文件，且误删的文件是bin目录下的Para文件夹里的文件，且没有备份。需明确误删的是哪些文件，再进行后续处理。
如果误删了整个视觉软件，且没有备份。则需从其他机台拷贝视觉软件，再对相机进行重新标定，对产品和tray盘的示教位进行重新设置。
8.如何排查是硬件还是软件的问题？
所有机台用的软件完全一致，如果某个问题只在某一台机器上出现，则考虑是否是硬件故障。可以与正常的机台调换相关的硬件，根据对比结果看是否是硬件原因。
9.如何避免撞机？
传送带平面和tray盘放置平面不在一个平面上，手动移动x轴时，记得先将z轴抬起。
在自动标定时，确保选取的标定起始点不会导致撞机。
手动移动某个轴时，轴的移动速度不要设置过快，随时准备按急停键。
最终以电控规范为准